## Slide 1
2011 D-Link Switch Training
Организация IPTV в MAN сетях
Notes: <number>

## Slide 2
Решения D-Link Multicast для сетей MAN
  IGMP Snooping
  IGMP Querier
  IGMP Fast Leave
  Filter unregistered group
  Per Port Multicast Stream Control
  IGMP Snooping Multicast VLAN (D-Link ISM VLAN)
  PIM-SM
  IGMP Access Authentication

## Slide 3: Решения D-Link
Решения для передачи Multicast трафика:
  IGMP Snooping
  IGMP Querier
  IGMP Fast Leave
  Filter unregistered group
  Per Port Multicast Stream Control
  IGMP Snooping Multicast VLAN (D-Link ISM VLAN)
  PIM-SM
  IGMP Access Authentication

## Slide 4: На каком уровне работает IGMP Snooping?
Коммутаторы L2
Коммутаторы L2
IGMP Snooping в пределах VLAN
Один VLAN
Сервер Multicast
Сервер IP TV
Microsoft Media Сервер
Multicast клиент
Программа
для просмотра IPTV
Microsoft IE
Коммутаторы L3
Протоколы многоадресной маршрутизации DVMRP, PIM-DM, PIM-SM между IP-подсетями

## Slide 5: Для чего нужна функция IGMP Snooping?
Без поддержки IGMP Snooping
Передача данных на все порты
Media сервер
Поток Multicast
ПК
Media сервер
Поток Multicast
Поток Multicast
Поток Multicast
Члены Multicast группы
X
X
ПК
X
X
V
V
С поддержкой IGMP Snooping

## Slide 6: Как работает IGMP Snooping?
IGMP Snooping
Коммутатор L2
Присоединение к группе
Report
- отчёт
IGMP Querier
Multicast поток
Report - отчёт
Отключение от группы
Leave
– отключение
IGMP Querier
Specific Query – специальный запрос
Leave - отключение
IGMP Snooping
Коммутатор L2
ПК
ПК
ПК
ПК
Multicast
поток
Если IGMP snooping querier получает сообщение об отключении от группы, то он рассылает запрос для всех клиентов группы. Если ответа нет в течении 2 секунд, тогда этот клиент удаляется из данной группы
Specific
Query
Specific
Query

## Slide 7: Пример пакетов IGMP Snooping
IGMP Query packet
IGMP report
IGMP leave

## Slide 8: Решения D-Link
Решения для передачи Multicast трафика:
  IGMP Snooping
  IGMP Querier
  IGMP Fast Leave
  Filter unregistered group
  Per Port Multicast Stream Control
  IGMP Snooping Multicast VLAN (D-Link ISM VLAN)
  PIM-SM
  IGMP Access Authentication

## Slide 9: IGMP Querier
IGMP Query
ПК
ПК
Media сервер
Поток Multicast
IGMP Querier
IGMP Query
IGMP Query
Механизм работы Querier
Querier рассылает Query сообщения на Multicast IP адрес (224.0.0.1) с TTL равным 1.
Интервал отсылки Query сообщений можно задать от 1 секунды и до *смотрите документацию для конкретной модели коммутатора*. По умолчанию стоит 125 секунд.
IGMPv2 поддерживает механизм выборов Querier-а в случае, когда в сети есть несколько Querier-ов. Но, поскольку, выборы Querier-а могут нести побочные эффекты, то рекомендуется назначать одного Querier-а в одной подсети.
Querier отслеживает клиентские Join сообщения(сообщение о вступление в группу рассылки), Leave сообщения(сообщение об отписке от группы) и Report сообщения(сообщение о том, что клиент еще является подписчиком группы). Данный механизм ускоряет подписку и отписку на группы рассылки.
Настройка Querier:
L2 схема:
config igmp_snooping querier [vlan_name <vlan_name 32> | all]{ query_interval <sec 1-65535> | state [enable | disable]| version <value 1-3> }
L3 схема:
config igmp [ipif <ipif_name 12>|all] { version <value 1-3> | query_interval <sec 1-31744> | state [enable | disable]}

## Slide 10: Решения D-Link
Решения для передачи Multicast трафика:
  IGMP Snooping
  IGMP Querier
  IGMP Fast Leave
  Filter unregistered group
  Per Port Multicast Stream Control
  IGMP Snooping Multicast VLAN (D-Link ISM VLAN)
  PIM-SM
  IGMP Access Authentication

## Slide 11: IGMP Fast Leave
Согласно реализации стандарта IGMP v2, клиент IGMP может покинуть группу, отослав сообщение «Leave» Когда IGMP snooping querier получает сообщение об отключении от группы, то он рассылает специальный запрос всем клиентам. Если в течении 2 секунд нет ответа, то этот клиент удаляется из группы. Но в данном случае существует задержка при удалении из группы во время выполнения этих операций.
Благодаря функции IGMP Fast Leave, порт коммутатора может быть удален из группы немедленно при получении сообщения IGMP v2 Leave. Т.е. конечное устройство (ПК или STB) быстро отключается от Multicast сессии, уменьшая тем самым количество ненужного трафика в сети.
Преимущества данной функции в том, что при внедрении услуг MoD (Media on Demand), клиенты подписанные на услугу, например, IPTV, могут переключаться между каналами достаточно быстро, в привычном режиме и без задержек. Кроме того, при использовании функции IGMP Fast Leave полоса пропускания выделяется более эффективно.

## Slide 12: IGMP Snooping Fast Leave
IGMP Snooping
Коммутатор L2
Отключение от группы
Leave
- отключение
IGMP Querier
Remove - удаление
Leave – отключение
ПК1
ПК2
Для приложений on-line вещания, например IPTV или радио, необходимо немедленное отключение клиента от группы, когда система получает сообщение IGMP leave.
Эта опция как правило реализуется на уровне коммутатора уровня доступа L2, а не сервера L3
Вот почему важно, чтобы коммутатор поддерживал функцию IGM Snooping Fast Leave.

## Slide 13: Пример работы IGMP Snooping без Fast Leave
Media сервер
L3 коммутатор
L2 коммутатор
Симптом: Уменьшение пропускной способности порта, так как , клиент продолжает получать Multicast трафик до истечения таймера Query Interval после отсылки Leave сообщения на коммутатор.
Пользователи отсылают Leave сообщение для подписки на другой Multicast канал или полной остановки Multicast трафика.
1
Коммутатор перехватывает сообщение и рассылает query сообщения для проверки принадлежности других пользователей к группе.
2
ПК2
Клиент 1
Клиент 2
ПК1
IGMP report / query
Multicast : 239.10.10.10
Port No. | Multicast Group | Multicast MAC
 | 239.10.10.10 | 01005e0a0a0a
1
10
IGMP Snooping FDB
25
IGMP report / query
Multicast : 239.10.10.10
После трёх query сообщений, коммутатор убеждается, что нет других пользователей, подписанных на эту группу, и останавливает вещание Multicast потока.
3
1,10,25
1,25

## Slide 14: Пример работы IGMP Snooping с Fast Leave
Media сервер
L3 коммутатор
Пользователи отсылают Leave сообщение для подписки на другой Multicast канал или полной остановки Multicast трафика.
1
Коммутатор перехватывает сообщение и останавливает продвижение Multicast трафика до клиентов.
2
ПК2
Клиент 1
Клиент 2
ПК1
IGMP report / query
Multicast : 239.10.10.10
Port No. | Multicast Group | Multicast MAC
 | 239.10.10.10 | 01005e0a0a0a
1
10
IGMP Snooping FDB
25
IGMP report / query
Multicast : 239.10.10.10
1,10,25
1,25
L2 коммутатор

## Slide 15: Процесс IGMP Snooping Fast leave
С выключенным IGMP Fast Leave , клиент будет продолжать получать Multicast трафик до истечении таймера Query Interval.
С включённым IGMP Fast Leave , Вещание Multicast трафика будет остановлено немедленно.

## Slide 16: IGMP Snooping (пример)
Задача:
Только клиент, присоединившийся к группе, получает многоадресные пакеты, и эти пакеты не передаются на другие порты, к которым подсоединены клиенты, не запросившие этот трафик.
ПК A
ПК B
ПК C
Querier
Streamer
DES-3200-28

## Slide 17: IGMP Snooping (пример)
Конфигурация DES-3200-28.
Включить IGMP snooping глобально.
enable igmp_snooping
Включить IGMP snooping в клиентском VLAN-е (VLAN client_vlan).
config igmp_snooping vlan_name client_vlan state enable fast_leave enable
Включить фильтрацию незарегистрированных групп (дополнительно), для того чтобы клиенты, которым не нужен групповой трафик не получали широковещательные пакеты.
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
save
Тест:
ПК A присоединяется к группе (для просмотра movie1). Групповые пакеты вещания movie1 перенаправляются только на порт ПК A, и, соответственно, не передаются на другие порты, на которых клиенты не запросили их (не присоединились к группе).
ПК B присоединяется ко второй группе (для просмотра movie2), Групповые пакеты перенаправляются только на порт ПК B, и не передаются на другие порты.

## Slide 18: Решения D-Link
Решения для передачи Multicast трафика:
  IGMP Snooping
  IGMP Querier
  IGMP Fast Leave
  Filter unregistered group
  Per Port Multicast Stream Control
  IGMP Snooping Multicast VLAN (D-Link ISM VLAN)
  PIM-SM
  IGMP Access Authentication

## Slide 19: Функция Filter Unregistered Group
В базовой реализации IGMP Snooping, при наличии в сети Multicast потока и отсутствии клиентов, присоединившихся к данной Multicast группе, этот Multicast поток будет транслироваться по умолчанию на все порты коммутатора.
В решениях ISP для сервиса IPTV такая ситуация недопустима.
Благодаря установке "config multicast port_filtering_mode" в значение "filtering_unregistered_group“, Multicast поток не будет транслироваться на порты коммутатора, если нет ни одного подписчика.

## Slide 20: Решения D-Link
Решения для передачи Multicast трафика:
  IGMP Snooping
  IGMP Querier
  IGMP Fast Leave
  Filter unregistered group
  Per Port Multicast Stream Control
  IGMP Snooping Multicast VLAN (D-Link ISM VLAN)
  PIM-SM
  IGMP Access Authentication

## Slide 21: Per Port Multicast Stream Control
Может подключаться только
к каналам
235.1.1.1 ~ 235.1.1.20
Media сервер
Список каналов
235.1.1.1
235.1.1.2
235.1.1.3
.
.
235.1.1.30
Может смотреть все каналы
Т.к. сервисы MoD становятся все более популярны, ISP необходимо быть уверенным, что услугу получают только те пользователи, которые ее оплатили.
Пример: каналы 1~20 бесплатны, а каналы 21-30 являются платными. Поэтому, должен быть какой-то механизм контроля доступа, чтобы при получении IGMP join запроса на каналы 21-30 от пользователей, которые не платят за услугу, такие сообщения коммутатором отбрасывались.
D-Link представляет функцию Limited Multicast Addresses per Port для решения этой задачи
ISP могут использовать данную функцию в качестве настроек по умолчанию и контроля за портами подписчиков, чтобы предотвратить несанкционированный неоплаченный доступ к услуге.

## Slide 22: Per Port Multicast Stream Control
Media сервер
Может смотреть все каналы
Функция Limited IP Multicast Range позволяет указать какие Report пакеты к каким Multicast группам запрещены на данном порту коммутатора.
Т.е. данная функция ограничивает кол-во IGMP Report пакетов, и кол-во Multicast групп на порту коммутатора.
Список каналов
235.1.1.1
235.1.1.2
235.1.1.3
.
.
235.1.1.30
Может подключаться только
к каналам
235.1.1.1 ~ 235.1.1.20

## Slide 23: Пример настроек Limited Multicast Addresses
Media сервер
Может смотреть все каналы
Настройка диапазона для бестплатных IPTV каналов:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name free_ch
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 235.1.1.1-235.1.1.20
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1 access permit
Настройка диапазона платных IPTV каналов для клиента, подключенного к 21 порту коммутатора:
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name cost_ch2
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 235.1.1.21-235.1.1.30
config limited_multicast_addr ports 21 add profile_id 2 access permit
Настройка Multicast фильтрации на портах:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
save
Список каналов
235.1.1.1
235.1.1.2
235.1.1.3
.
.
235.1.1.30
Может подключаться только
к каналам
235.1.1.1 ~ 235.1.1.20
Примечание: Для ограничения кол-ва единовременных просматриваемых каналов на одном порту от 1 до 1024 каналов:
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 2

## Slide 24: Решения D-Link
Решения для передачи Multicast трафика:
  IGMP Snooping
  IGMP Querier
  IGMP Fast Leave
  Filter unregistered group
  Per Port Multicast Stream Control
  IGMP Snooping Multicast VLAN (D-Link ISM VLAN)
  PIM-SM
  IGMP Access Authentication

## Slide 25: D-Link ISM VLAN
Функция D-Link ISM VLAN разработана для оптимизации нагрузки магистралей Multicast сервисами, развёрнутыми в клиентских VLANs.
Функция D-Link ISM VLAN предотвращает перегрузку канала, вызванную многократными копиями идентичных Multicast потоков на магистральных портах при использовании стандартной функции IGMP Snooping.
Функция D-Link ISM VLAN будет накапливать все Multicast сообщения о вступлении в группу на этом коммутаторе и от его лица отправлять отчеты опрашивающему устройству (IGMP Querier). Таким образом, для каждого канала только одна копия многоадресного потока будет передаваться через uplink в ISM VLAN. Затем ISM VLAN будет перенаправлять Multicast поток соответствующим зарегистрированным подписчикам в VLAN-ах.

## Slide 26: D-Link ISM VLAN
Отправлен многоадресный поток на коммутатор L3 .
L3 коммутатор
Коммутатор L2 отправит сообщения о вступлении в группу коммутатору L3 с тегами VID 1 & VID 2 соответственно.
L2 коммутатор
Коммутатор L3 скопирует 2 одинаковых многоадресных потока и отправит их VLAN 1 & VLAN 2.
Пользователи VLAN 1 и VLAN 2 пытаются присоединиться к одной многоадресной группе или переключиться на один TV-канал.
Поведение в сети без D-Link ISM VLAN
1
2
3
4
ПК2
VLAN 1
VLAN 2
ПК1
Результатом является уменьшение пропускной способности uplink-канала, особенно если множество пользователей смотрят, например: World Cup!
Uplink-канал будет заполнен множеством копий идентичных потоков.
Media сервер

## Slide 27: Как функционирует D-Link ISM VLAN
Пример на следующем слайде показывает как функционирует D-Link ISM VLAN. Сначала пользователь на коммутаторе L2 должен создать D-Link ISM VLAN, например, VLAN100 с VID100, и затем сделать порты 1~24 ее членами ISM VLAN, а порты 25,26 – портами-источниками. Порты-члены настраиваются как untagged, порты-источники, автоматически настроятся как тегированные (tagged).
Когда коммутатор L2 получит сообщения Report/Leave от настроенных на нем VLAN, он изменит их и отправит сообщение IGMP Report/Leave коммутатору L3 с тегом VID 100.
Таким образом, не имеет значения одна VLAN или все 24 VLAN подключились к одной многоадресной группе. Для коммутатора L2, ISM VLAN используется для сбора всех сообщений Report/ Leave от других VLAN и отправки от их имени сообщения на коммутатор L3. Коммутатор L3 будет получать отчет (Report) для многоадресной группы с VID 100. Таким образом он отправит только один многоадресный поток для многоадресной группы на ISM VLAN 100.

## Slide 28: D-Link ISM VLAN
Media сервер
Отправка многоадресного потока на коммутатор L3.
ПК2
VLAN 1
VLAN 2
ПК1
L3 коммутатор
Пользователи VLAN 1 и VLAN 2 пытаются присоединиться к одной многоадресной группе или переключиться на один TV-канал.
Коммутатор L3 отправит один многоадресный поток для ISM VLAN 100. Затем коммутатор L2 перенаправит его из ISM VLAN в VLAN 1 & VLAN 2.
Коммутатор L2 будет отправлять сообщения Report/ Leave коммутатору L3 с меткой VID 100.
L2 коммутатор
Создание ISM VLAN 100 VID 100, членами которой являются
порты 1~12
1
2
3
4
Поведение в сети без D-Link ISM VLAN
D-Link ISM VLAN эффективно сохранит полосу пропускания uplink-канала при развертывании многоадресных приложений в MAN

## Slide 29: Пример настройки D-Link ISM VLAN
Multicast сервер
IP адрес IPTV канала:239.10.10.10
Когда Multicast клиент отсылает IGMP Report сообщение о подписке на канал, L2 коммутатор заменит tag 802.1q клиентского VLAN на tag ISM VLAN и IP адрес источника на заданный “replace_source_ip” в настройках ISM VLAN.
ISM VLANID :101
IP: 192.168.101.5
IGMP report
Vlan ID 1
IP 192.168.1.100
Port 26
DES-3200-28
DGS-3627
Multicast клиент
Multicast клиент
IP: 192.168.1.100
IP: 192.168.1.101
Multicast клиент

## Slide 30: Пример настройки D-Link ISM VLAN
L2 switch пример конфигурации DES-3200-28
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan vlan101 101
config igmp_snooping multicast_vlan vlan101 state enable replace_source_ip 192.168.101.5
config igmp_snooping multicast_vlan vlan101 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan vlan101 add source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_name vlan101 fast_leave enable
config multicast port_filtering_mode all filter unregistered_groups
save
1. Включить IGMP Snooping глобально.
Включить ISM VLAN глобально.
Создать ISM VLAN 101.
Включить ISM VLAN локально и настроить “replace_source_ip” 192.168.101.5, для проксирования клиентских запросов.
Настроить клиентские порты в ISM VLAN.
Настроить порты источники в ISM VLAN.
Включить Fast Leave в ISM VLAN.
Настроить Multicast фильтрацию.
Примечание: Параметр replace_source_ip должен быть задан либо в подсети сервера вещания, либо ближайшего интерфейса PIM маршрутизатора. Особенно это актуально при кольце или цепочке коммутаторов. В этом случае параметр на каждом устройстве должен быть уникален.

## Slide 31: Пример настройки D-Link ISM VLAN
Router / L3 Switch Пример настроек DGS-3627
Настройки VLAN
create vlan IPTV tag 101
config vlan IPTV add tagged 22
create vlan source tag 102
config vlan source add untagged 23
Настройки интерфейсов
create ipif IPTV 192.168.101.1/24 IPTV
create ipif source 192.168.102.1/24 source
Настройки IGMP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan IPTV state enable
config igmp_snooping vlan source state enable
config igmp ipif IPTV version 2 state enable
config igmp ipif source version 2 state enable
Настройки PIM-SM
enable pim
config pim ipif IPTV state enable mode sm
config pim ipif source state enable mode sm
create pim static_rp group 239.10.10.0/24 rp 192.168.102.1
save
Примечание: Если replace_source_ip был задан как “none” или “0.0.0.0”(зависит от модели D-Link коммутатора) или Вы используете коммутаторы с поддержкой MVR VLAN, на L3 коммутаторе нужно отключить поддержку “check_subscriber_source_network”, для данного примера это делается так:
config igmp check_subscriber_source_network ipif IPTV disable

## Slide 32: Решения D-Link
Решения для передачи Multicast трафика:
  IGMP Snooping
  IGMP Querier
  IGMP Fast Leave
  Filter unregistered group
  Per Port Multicast Stream Control
  IGMP Snooping Multicast VLAN (D-Link ISM VLAN)
  PIM-SM
  IGMP Access Authentication

## Slide 33: PIM протокол многоадресной рассылки
PIM-SM (Protocol Independent Multicast Sparse Mode) и PIM-DM (Protocol Independent Multicast Dense Mode) являются протоколами маршрутизации многоадресных сообщений. Основной их особенностью является то, что при многоадресной маршрутизации они используют маршрутную информацию одноадресных протоколов маршрутизации (например: OSPF). Подробнее об этих протоколах читайте RFC 2362 и RFC 3973 соответственно.
PIM-SM против PIM-DM:
Протокол PIM-DM использует механизм лавинной рассылки и отсечения (flood and prune) для построения деревьев многоадресной рассылки.
Этот механизм работает в среде, в которой члены группы плотно распределены по всем сетям.
Если члены группы разбросаны по различным сетям, метод лавинной маршрутизации (flooding) будет использовать большую часть полосы пропускания, что может привести к снижению производительности.
Решение: протокол PIM-Sparse Mode (PIM-SM).
PIM-Sparse Mode:
PIM-Sparse Mode (PIM-SM) был разработан как протокол маршрутизации многоадресной рассылки, который обеспечивает эффективное взаимодействие между членами распределенных групп.
Чтобы исключить возможные проблемы с масштабированием, PIM-SM позволяет ограничивать многоадресный трафик, т.о., что только те маршрутизаторы, которые заинтересованы в получении трафика для определенной группы будут "видеть" его.
"Точки Рандеву" (Rendezvous Points, RP) - это корни общих деревьев многоадресной рассылки, которые используются для передачи данных от источников к получателям.
При подключении к группе каждый приемник использует IGMP для уведомления об этом непосредственно подключенного маршрутизатора, который посылает PIM-сообщение о присоединении к дереву многоадресной рассылки в направлении точки рандеву.
Источники регистрируются в точке рандеву с целью извещения о своем присутствии в сети и передачи информации членам группы.

## Slide 34: PIM протокол многоадресной рассылки Термины применяемые в PIM
PIM-SM Neighbor Discover
PIM Neighbor Discover(Поиск соседа) – это Hello сообщение
Поиск соседа – PIMv2 маршрутизаторы шлют Hello сообщения с периодичностью (30 секунд) с адресом назначения “All-PIM-Routers” (224.0.0.13)
Designated Router (DR)
Для multi-access сетей должен быть выбран DR(Назначенный маршрутизатор)
Функции DR в PIM-SM
– Для multicast источника – DR помогает отсылать сообщения регистрации на RP
– Для multicast клиента – DR шлет join сообщения на RP
Rendezvous Points(RP)
Static RP применимо в небольших сетях
Static RP должен быть настроен на всех маршрутизаторах и все маршрутизаторы должны иметь одинаковый RP адрес
Dynamic RP(C-RP) применимо в больших сетях совместно с C-BSR.
Bootstrap Router (BSR) механизм
Применимо в больших сетях
Это метод выбора RP из Кандидатов RP
Если с текущим BSR есть проблемы и он не может работать в нормальном режиме, выборы BSR нужны, чтобы избежать прерывание предоставления сервиса
BSR собирает анонсы от всех Кандидатов RP (C-RPs) и сохраняет их в базу(RP-set) и периодически шлет сообщения RP-set out всем другим маршрутизаторам в сети
Кандидат BSR (C-BSR)
В сети может быть один или несколько маршрутизаторов, настроенных как Кандидат BSR(C-BSR)
BSR будет выбран из этих Кандидатов BSR
C-BSR с наибольшим приоритетом будет выбран в качестве BSR
Наибольший IP адрес C-BSR используется для решения конфликтных ситуаций
Если новый C-BSR с наибольшим приоритетом присоединится к сети, то он инициирует новые выборы

## Slide 35: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 1: PIM SM c Static RP
Media сервер
IP: 10.1.1.1/30
DGS-3627G №1
DGS-3627G №2
Клиент 1
Клиент 2
Клиент n
…
RP IP адрес: 10.1.1.2
L2 коммутатор с ISM VLAN tag 555
IGMP Join/Leave
IGMP Query
PIM Join/Prune
DR (Designated Router )
Media сервер имеет IP: 10.1.1.1/30 и вещает Multicast из подсети 239.10.10.0/24 на интерфейс коммутатора DGS-3627G №1.
На DGS-3627G №1 настраиваем PIM SM маршрутизацию Multicast трафика, который приходит на интерфейс streamers (IP адрес: 10.1.1.2). Интерфейс streamers настраиваем в качестве RP(Rendezvous Points).
На DGS-3627G №2 также настраиваем PIM SM маршрутизацию Multicast трафика и настраиваем RP IP адрес: 10.1.1.2.
На L2 коммутаторе(ах) настраиваем ISM VLAN для подключения оконечных клиентов к Multicast-рассылке.

## Slide 36: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 1: PIM SM c Static RP
Настройки DGS-3627G №1
config vlan default delete 1
create vlan streamers tag 2001
config vlan streamers add untagged 1
create vlan iptv-1 tag 3001
config vlan iptv-1 add tagged 2
create ipif iptv-1 192.168.10.1/30 iptv-1 state enable
create ipif streamers 10.1.1.2/24 streamers state enable
create iproute 192.168.1.0/255.255.255.0 192.168.10.2
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan streamers state enable
config igmp_snooping vlan iptv-1 state enable
enable pim
config pim ipif iptv-1 state enable mode sm
config pim ipif streamers state enable mode sm
create pim static_rp group 239.10.10.0/24 rp 10.1.1.2
Настройки DGS-3627G №2
config vlan default delete 2-24
create vlan ism-1 tag 555
config vlan ism-1 add untagged 2-24
create vlan iptv-1 tag 3001
config vlan iptv-1 add tagged 1
create ipif ism-1 192.168.1.1/24 ism-1 state enable
create ipif iptv-1 192.168.10.2/30 iptv-1 state enable
create iproute 10.1.1.0/255.255.255.0 192.168.10.1
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan ism-1 state enable
config igmp_snooping vlan iptv-1 state enable
config igmp ipif ism-1 version 2 state enable
enable pim
config pim ipif ism-1 state enable mode sm
config pim ipif iptv-1 state enable mode sm
create pim static_rp group 239.10.10.0/24 rp 10.1.1.2
Внимание: Убедитесь, что TTL Multicast пакетов минимум равен кол-ву hop-ов + 1.

## Slide 37: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 1: PIM SM c Static RP
1. Проверяем, что DGS-3627G №1 видит PIM соседа DGS-3627G №2:
2. Соответственно, DGS-3627G №2 видит PIM соседа DGS-3627G №1:

## Slide 38: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 1: PIM SM c Static RP
Клиент подписался на IPTV группу 239.10.10.10 , проверяем PIM ipmrote маршруты для данной группы :
DGS-3627G №1 :
DGS-3627G №2 :

## Slide 39: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 1: PIM SM c Static RP
Пояснения к записям в mroute таблице:
В PIM-SM информация о Multicast трафик е в состоянии “forwarding”(продвижения), содержится в mroute таблице.
Mroute таблица состоит из записей (*,G) и (S,G).
(S,G) запись = (Source, Group) используется для Source-Tree.
PIM строит multicast деревья для каждого multicast источника. Маршрутизаторы пробрасывают пакеты с избранного источника до клиента. (например: 10.1.1.1/239.10.10.10)
– Создает запись, получая (S,G) join
– Удаляет запись, получая (S,G) prune, или интерфейс по истечении таймаута.
(*,G) запись = (*, Group) используется для Shared-Tree.
Несколько multicast деревьев могут разделять единственный маршрут в пределах сети. Корень дерева - это RP и назначенные маршрутизаторы(DRs) – это листья дерева. (например: */239.10.10.10)
– Шаг 1: Когда клиент присоединяется к multicast группе G, он использует IGMP сообщения для информирования назначенного маршрутизатора DR, к которому он подключен.
– Шаг 2: После этого, DR отсылает join сообщение на RP, соответствующее multicast группе G.
– Шаг 3: Маршрутизаторы на протяжении пути от DR до RP формируют RPT дерево. Каждый маршрутизатор в этой ветке создает (*,G) запись в его mroute таблице. “*” означает любые multicast источники.

## Slide 40: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 1: PIM SM c Static RP
Проверяем, что группа 239.10.10.10 добавлена в IGMP таблицу :
Тест:
Клиенты многоадресной рассылки (например: VLC-клиенты), подключенные к коммутаторам доступа с поддержкой ISM VLAN, могут подключиться к многоадресной группе на Media сервере в подсети 10.1.1.1/30 через два PIM маршрутизатора: DGS-3627G №1 и DGS-3627G №2. (Работа протокола PIM-SM).
Клиенты 1,2, .. ,n подключаются к одной и той же группе из разных клиентских VLAN, но только одна копия многоадресной группы передаётся в канале между DGS-3627G №2 и DES-3200-26/28. (Работа Multicast VLAN)
Выводы:
Стратегия Triple Play подразумевает расширение Интернет-провайдерами спектра предоставляемых услуг [передача голоса, видео и данных] по сравнению с традиционными сервисами. Ожидается, что MOD [Multimedia On Demand] будет одним из самых востребованных типов услуг.
Сервисы MOD дают новые преимущества в традиционных сетях при интенсивном использовании многоадресных рассылок. Всегда актуальным останется процесс оптимизации многоадресной передачи данных в Ethernet-сетях для достижения такого же уровня удобства использования, как и при просмотре обычных телеканалов.
Семейство коммутаторов D-Link xStack отвечает всем требованиям для использования в сетях многоадресной рассылки уровня MAN (Metro Area Network).

## Slide 41: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 2: PIM SM c Static RP
Media сервер
IP: 10.1.0.1/30
DGS-3627G №1
DGS-3627G №2
Клиент 1
Клиент 2
Клиент n
…
RP IP адрес: 10.1.0.2
L2 коммутатор с ISM VLAN tag 555
IGMP Join/Leave
IGMP Query
PIM Join/Prune
RP IP адрес: 10.1.0.2
DGS-3627G №0
PIM Join/Prune
RP IP адрес: 10.1.0.2
Сеть провайдера IPTV контента
Multicast поток
Сеть провайдера,
Покупающего
IPTV контента
Media сервер имеет IP: 10.1.0.1/30 и вещает Multicast из подсети 239.10.10.0/24 на интерфейс коммутатора DGS-3627G №0.
На DGS-3627G №0 настраиваем PIM SM маршрутизацию Multicast трафика, который приходит на интерфейс streamers 0(IP адрес: 10.1.0.2). Интерфейс streamers0 настраиваем в качестве RP(Rendezvous Points).
На DGS-3627G №1 также настраиваем PIM SM маршрутизацию Multicast трафика и настраиваем RP IP адрес: 10.1.0.2 и добавляем маршрут до подсети 10.1.0.0/24.
На DGS-3627G №2 также настраиваем PIM SM маршрутизацию Multicast трафика и настраиваем RP IP адрес: 10.1.0.2 .2 и добавляем маршруты до подсети 10.1.0.0/24.
На L2 коммутаторе(ах) настраиваем ISM VLAN для подключения оконечных клиентов к Multicast-рассылке.

## Slide 42: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 2: PIM SM c Static RP
Настройки DGS-3627G №0
config vlan default delete 1
create vlan streamers tag 2000
config vlan streamers add untagged 1
create vlan iptv-0 tag 2001
config vlan iptv-0 add tagged 2
create ipif streamers 10.1.0.2/24 streamers0 state enable
create ipif iptv-0 192.168.0.1/24 iptv-0 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan streamers state enable
config igmp_snooping vlan iptv-0 state enable
enable pim
config pim ipif iptv-0 state enable mode sm
config pim ipif streamers state enable mode sm
create pim static_rp group 239.10.10.0/24 rp 10.1.0.2
Настройки DGS-3627G №1
create vlan iptv_0 tag 2001
config vlan iptv_0 add tagged 1
create vlan iptv-1 tag 3001
config vlan iptv-1 add tagged 2
create ipif iptv_0 192.168.0.2/24 streamers state enable
create ipif iptv-1 192.168.10.1/30 iptv-1 state enable
create iproute 10.1.0.0/255.255.255.0 192.168.0.1
create iproute 192.168.1.0/255.255.255.0 192.168.10.2
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan iptv_0 state enable
config igmp_snooping vlan iptv-1 state enable
config igmp ipif iptv_1 version 2 state enable
enable pim
config pim ipif iptv_0 state enable mode sm
config pim ipif iptv-1 state enable mode sm
create pim static_rp group 239.10.10.0/24 rp 10.1.0.2
Настройки DGS-3627G №2
create vlan ism-1 tag 555
config vlan ism-1 add tagged 2-24
create vlan iptv-1 tag 3001
config vlan iptv-1 add tagged 1
create ipif ism-1 192.168.1.1/24 ism-1 state enable
create ipif iptv-1 192.168.10.2/30 iptv-1 state enable
create iproute 192.168.0.0/255.255.255.0 192.168.10.1
create iproute 10.1.0.0/255.255.255.0 192.168.10.1
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan ism-1 state enable
config igmp_snooping vlan iptv-1 state enable
config igmp ipif ism-1 version 2 state enable
enable pim
config pim ipif ism-1 state enable mode sm
config pim ipif iptv-1 state enable mode sm
create pim static_rp group 239.10.10.0/24 rp 10.1.0.2
Клиенты за коммутаторами DGS-3627G №1 и DGS-3627G №2 могут подписаться на Multicast рассылку.
Провайдеру IPTV контента достаточно будет предоставить потребителю IPTV контента информацию о том, что услуга будет предоставляться по протоколу PIM и режиму SM, IP адрес RP и маршрут до RP.
Потребитель IPTV контента может свободно строить Multicast сеть любой сложности на базе протокола PIM.

## Slide 43: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 3: PIM SM c Dynamic RP
Media сервер
IP: 10.1.1.1/30
DGS-3627G №1
DGS-3627G №2
Клиент 1
Клиент 2
Клиент n
…
C-RP
(RP IP адрес: 10.1.1.2)
---------------------------------------
C-BSR
(BSR IP адрес: 192.168.10.1)
L2 коммутатор с ISM VLAN tag 555
IGMP Join/Leave
IGMP Query
PIM Join/Prune
BSR сообщения
DR (Designated Router )
Media сервер имеет IP: 10.1.1.1/30 и вещает Multicast из подсети 239.10.10.0/24 на интерфейс коммутатора DGS-3627G №1.
На DGS-3627G №1 настраиваем PIM SM маршрутизацию Multicast трафика, который приходит на интерфейс streamers (IP адрес: 10.1.1.2). Интерфейс streamers настраиваем в качестве C-RP(Candidate Rendezvous Points). Интерфейс iptv-1 настраиваем в качестве C-BSR(Candidate Bootstrap Router).
На DGS-3627G №2 также настраиваем PIM SM маршрутизацию Multicast трафика.
На L2 коммутаторе(ах) настраиваем ISM VLAN для подключения оконечных клиентов к Multicast-рассылке.

## Slide 44: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 3: PIM SM c Dynamic RP
Настройки DGS-3627G №1
config vlan default delete 1
create vlan streamers tag 2001
config vlan streamers add untagged 1
create vlan iptv-1 tag 3001
config vlan iptv-1 add tagged 2
create ipif iptv-1 10.1.1.2/30 iptv-1 state enable
create ipif streamers 192.168.0.1/24 streamers state enable
create iproute 192.168.1.0/255.255.255.0 192.168.10.2
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan streamers state enable
config igmp_snooping vlan iptv-1 state enable
config igmp ipif iptv-1 version 2 state enable
config igmp ipif streamers version 2 state enable
enable pim
config pim ipif iptv-1 state enable mode sm
config pim ipif streamers state enable mode sm
config pim cbsr ipif iptv-1 priority 100
create pim crp group 239.10.10.0/24 rp streamers
Настройки DGS-3627G №2
config vlan default delete 2-24
create vlan ism-1 tag 555
config vlan ism-1 add untagged 2-24
create vlan iptv-1 tag 3001
config vlan iptv-1 add tagged 1
create ipif ism-1 192.168.1.1/24 ism-1 state enable
create ipif iptv-1 192.168.10.2/30 iptv-1 state enable
create iproute 192.168.0.0/255.255.255.0 192.168.10.1
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan ism-1 state enable
config igmp_snooping vlan iptv-1 state enable
config igmp ipif ism-1 version 2 state enable
config igmp ipif iptv-1 version 2 state enable
enable pim
config pim ipif ism-1 state enable mode sm
config pim ipif iptv-1 state enable mode sm
Внимание: Убедитесь, что TTL Multicast пакетов минимум равен кол-ву hop-ов + 1.

## Slide 45: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 3: PIM SM c Dynamic RP
DGS-3627G №1 :
DGS-3627G №2
Проверяем какой интерфейс после выборов стал RP, а какой BSR:

## Slide 46: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 4: Резервирование в PIM SM
Media сервер
IP: 10.1.1.1/30
DGS-3627G №1
DGS-3627G №2
Клиент 1
Клиент 2
Клиент n
…
L2 коммутатор с ISM VLAN tag 555
IGMP Join/Leave
IGMP Query
C-RP (RP)
BSR сообщения
BSR сообщения
IGMP Join/Leave
C-RP
DR
L2 коммутатор
Media сервер имеет IP: 10.1.1.1/30 и вещает Multicast из подсети 239.10.10.0/24 на интерфейсы коммутатора DGS-3627G №1 и DGS-3627G №2.
На DGS-3627G №1 настраиваем PIM SM маршрутизацию Multicast трафика, который приходит на интерфейс streamers_1 (IP адрес: 10.1.1.2). Интерфейс streamers _1 настраиваем в качестве C-RP(Candidate Rendezvous Points) и C-BSR(Candidate Bootstrap Router) с наибольшим приоритетом, чтобы после выборов он стал RP и BSR. Интерфейс ism_1 имеет наибольший приоритет, чтобы он стал DR.
На DGS-3627G №2 настраиваем PIM SM маршрутизацию Multicast трафика, который приходит на интерфейс streamers_2 (IP адрес: 10.1.1.3). Интерфейс streamers _2 настраиваем в качестве C-RP(Candidate Rendezvous Points) и C-BSR(Candidate Bootstrap Router).
На L2 коммутаторе(ах) настраиваем ISM VLAN для подключения оконечных клиентов к Multicast-рассылке.

## Slide 47: Пример настройки D-Link PIM SM Пример 4: Резервирование в PIM SM
Настройки DGS-3627G №1
config vlan default delete 1
create vlan streamer_1 tag 2001
config vlan streamer_1add untagged 1
create vlan ism_1 tag 555
config vlan ism_1 add tagged 2-24
create ipif streamer_1 10.1.1.2/24 streamer _1 state enable
create ipif ism_1 10.1.2.1/24 ism_1 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan streamer_1 state enable
config igmp_snooping vlan ism_1 state enable
config igmp ipif ism_1 version 2 state enable
enable pim
config pim crp priority 1
config pim ipif ism_1 state enable mode sm dr_priority 1
config pim ipif streamer_1 state enable mode sm
config pim cbsr ipif streamer_1 priority 1
create pim crp group 239.10.10.0/24 rp streamer1
Настройки DGS-3627G №2
config vlan default delete 1
create vlan streamer_2 tag 2001
config vlan streamer_2 add untagged 1
create vlan ism_2 tag 555
config vlan ism_2 add tagged 2-24
create ipif streamer_2 10.1.1.3/24 streamer_2 state enable
create ipif ism_2 10.1.2.2/24 ism_2 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan istreamer_2 state enable
config igmp_snooping vlan ism_2 state enable
config igmp ipif ism_2 version 2 state enable
enable pim
config pim crp priority 10
config pim ipif ism_2 state enable mode sm dr_priority 10
config pim ipif streamer_2 state enable mode sm
create pim crp group 239.10.10.0/24 rp streamer2
После того, как интерфейс streamer_1 на коммутаторе DGS-3627G №1 будет выбран в качестве BSR, он же будет выбран в качестве RP, а интерфейс ism_1 станет DR, клиенты смогут подписываться на Multicast рассылку.
Если коммутатор DGS-3627G №1 выйдет из строя по каким-либо причинам, произойдут перевыборы BSR и RP. Данные роли примет на себя интерфейс streamer_2 на коммутаторе DGS-3627G №2, а интерфейс ism_2 станет DR.

## Slide 48: Решения D-Link
Решения для передачи Multicast трафика:
  IGMP Snooping
  IGMP Querier
  IGMP Fast Leave
  Filter unregistered group
  Per Port Multicast Stream Control
  IGMP Snooping Multicast VLAN (D-Link ISM VLAN)
  PIM-SM
  IGMP Access Authentication

## Slide 49: IGMP Access Authentication
Media сервер
ПК2
ПК1
Querier
L2 коммутатор
RADIUS сервер
IGMP Join
1
Пользователь пытается присоединиться к многоадресной группе или переключиться на другой TV-канал.
Radius
Access-Request
2
Коммутатор отсылает EAPOL сообщение на RADIUS сервер для подтверждения возможности подключения данного клиента на запрошенную группу
4
Отправка многоадресного потока на коммутатор L2.
5
Коммутатор L2 перенаправляет Multicast из ISM VLAN в клиентский МLAN .
3
RADIUS сервер подтверждает, что данный клиент может подписаться на данную Multicast группу
Radius
Access-Accept
Логика работы функции IGMP Access Authentication

## Slide 50: IGMP Access Authentication
Настройки IGMP Access Authentication на коммутаторе:
config igmp access_authentication ports 1-24 state enable
config radius add 1 <server_ip> key <passwd 32> default
Настройки Freeradius:
/etc/freeradius/users
следущую строчку:
00005A9EB2B2 Cleartext-Password := "00005A9EB2B2", Framed-IP-Address = 239.10.10.10
Теперь клиент с МАС адресом: 00005A9EB2B2 может подписываться на канал 239.10.10.10
Если каналов несколько, то их нужно указывать через запятую, т.е.:
Framed-IP-Address = 239.10.10.1, 239.10.10.2, 239.10.10.10
В данном случае аутентификация клиента на Radius сервере происходит по
МАC адресу клиента.
Если авторизация прошла успешно, то в логе (например: /var/log/freeradius/radius.log) Вы увидите следующую запись:
Mon Jun 6 10:36:43 2011 : Auth: Login OK: [00005A9EB2B2 / 00005A9EB2B2] (from client private-network-100 port 20) Login OK!

## Slide 51
Спасибо!
2011 D-Link Switch Training