## Slide 1
Межсетевые экраны DFL-700 и DFL-1100
Карагезов Владислав, консультант по проектам
vkaragezov@dlink.ru

## Slide 2: Обзор
Основы сетевой безопасности
Характеристики DFL-700/1100
Обзор Web-интерфейса
Демонстрация настроек DFL-700/1100

## Slide 3
Типы межсетевых экранов
  Существуют три типа межсетевых экранов:
  Первый тип: Фильтрация пакетов
  Второй тип: Proxy servers
  Третий тип: Stateful Inspection

## Slide 4
Межсетевые экраны на основе фильтрации пакетов
Access Control List (ACL)
    Source/Destination IP
    Тип протокола (TCP, UDP)
    Source/Destination Port
    Проверка пакета на соответствие ACL в порядке следования правил
Поддерживается большинством маршрутизаторов

## Slide 5
Плюсы:
Высокая производительность и масштабируемость.
Минусы:
Не анализируется информация протоколов более высокого уровня.
Нет возможности отслеживать контекст соединения.
Пакетные фильтры могут выбирать один из двух вариантов действия для исходящих соединений: оставить полностью открытым верхний диапазон портов (выше, чем 1023). Это позволяет устанавливать соединения с динамически назначаемым портом, но одновременно подвергнет угрозе внутреннюю сеть.
Можно полностью закрыть верхние порты для защиты внутренней сети – но это полностью заблокирует другие службы.

## Slide 6
Прокси-сервер используется для работы от имени приложения
Трафик направляется на прокси-сервер, который работает как агент для взаимодействия между внутренним приложением и внешним сервисом
Прокси-сервер выполняет действия – разрешение или запрещение прохождения трафика – на основе политик, заданных администратором
Как правило, каждое приложение (или несколько приложений) используют собственный прокси-сервер, рассчитанный на работу именно с этим приложением (напр. Squid для HTTP и FTP)
Работает на уровне 7 модели OSI, т.о. обработка запросов весьма медленна
Межсетевые экраны на основе прокси-сервера

## Slide 7
Плюсы: Межсетевые экраны на основе прокси-сервера обеспечивают больший уровень безопасности, проверяя все прикладные уровни пакета. Минусы: Нарушаются модель клиент-сервер - каждое соединение клиент-сервер требует двух соединений: одно от клиента к межсетевому экрану и другое от межсетевого экрана к клиенту.
Такой подход снимает ограничения пакетного фильтра, обеспечивая функцию принятия решения информацией о приложении, но значительно увеличивает затраты на производительность.

## Slide 8
Межсетевые экраны с контролем состояния Stateful Inspection
Т.к. ряд протоколов работают без установки соединения (например, UDP), МСЭ обрабатывает пакеты в рамках так называемого «виртуального» соединения – потока.
МСЭ может использовать информацию не только о текущем соединении, но и о предыдущих соединениях.
Более тонкий анализ проходящего трафика: рассматривают каждый пакет в контексте принадлежности его к конкретному соединению

## Slide 9
В списке запоминаются адреса клиента и сервера, номера портов.
При попытке установить соединение FTP-data, МСЭ просматривает список и проверяет, действительно ли данное соединение является ответом на допустимый запрос клиента.
Список соединений поддерживается динамически, так что открыты только необходимые порты FTP. Как только сессия закрывается, порты блокируются, обеспечивая высокий уровень защищенности.
МСЭ отслеживает сессию FTP, проверяя данные на уровне приложения (FTP). Когда клиент запрашивает сервер об открытии обратного соединения (команда FTP PORT), МСЭ извлекает номер порта из этого запроса.
Пример работы механизма Stateful Inspection

## Slide 10
Плюсы:
Высокий уровень защиты
Проверка на всех уровнях модели OSI (до 7-го включительно)
«Прозрачность» для приложений
Высокая производительность (по сравнению с прокси-серверами)
Масштабируемость
Минусы:
Относительно высокая стоимость

## Slide 11
От чего не защищает межсетевой экран?
Физические проблемы
  Сбой электропитания
  Порча устройства
Человеческий фактор
  Возможность несанкционированного доступа со стороны разрешенных пользователей
Вирусы
  При помещении вирусов в пакеты, которым разрешено прохождение
  Сервер с установленным антивирусным ПО позволяет решить данную проблему
Некорректная настройка политик межсетевого экрана

## Slide 12
Основные характеристики DFL-700 / 1100
1. Безопасность
ОС собственной разработки - нет наследованных уязвимостей
Стандартизованные алгоритмы работы
Усиленная проверка (IDS/IDP, Фильтрация содержимого) для дополнительной безопасности уровня приложения
2. Универсальное устройство безопасности
Встроенные средства VPN (IPSec, L2TP, PPTP), управление полосой пропускания и фильтрация содержимого
Функции High-end – политики с аутентификацией пользователей и предотвращение вторжений
3. Низкая стоимость владения
Не требует затрат времени на поддержание работоспособности устройства
Все настройки осуществляются при помощи интуитивно-понятного web интерфейса, включая обновление ПО, резервирование конфигурации и т.д.
DFL-1100 поддерживает функцию High Availability – это позволяет устранить единую точку отказа

## Slide 13
Производительность МСЭ DFL-200 / 700 / 1100
 | DFL-700 | DFL-1100
Кол-во одновременных сессий | 10 000 | 200 000
Кол-во одновременных туннелей VPN | 200 | 1 000
Кол-во правил | 1000 | 2000
Производительность МСЭ, Мбит/с | 51 | 250
Производительность 3DES | 18 | 34
Производительность AES | 18 | 84

## Slide 14: Сферы применения DFL-700
DFL-700 подходит для следующих применений:
В качестве шлюза безопасности для малых и средних предприятий, где ключевыми факторами являются надежность и безопасность в сочетании с невысокой ценой
В качестве шлюза VPN для малых и средних удаленных офисов предприятия
В качестве абонентского устройства (CPE) в распределенных решениях обеспечения безопасности
Применение в качестве шлюза VPN и системы безопасности малых и средних предприятий – сочетание производительности и цены

## Slide 15
DFL-1100 подходит для следующих применений:
В качестве шлюза безопасности для средних и крупных предприятий, где ключевыми факторами являются надежность и безопасность
В качестве шлюза VPN для средних и крупных офисов предприятия
Сферы применения DFL-1100
Технология HA (High Availability) – режим исключительной надежности по приемлемой цене.

## Slide 16
Настройка DFL-700/1100
Большинство настроек рассматриваются на примере DFL-700. Это в равной степени относится и к DFL-1100
Кроме того, отдельные функции присутствуют только в DFL-1100

## Slide 17
Вкладка System
Administration
  Несколько уровней доступа к администрированию устройством настраиваются для каждого интерфейса, включая туннель VPN
Interfaces
  Используется для настройки физических интерфейсов
Routing
  Настройка таблицы маршрутизации
Logging
  Настройка журналирования событий.
Time
  Настройка времени и работы протокола NTP.

## Slide 18
Настройка портов для доступа к web интерфейсу управления
Четыре настройки доступа
  Ping – стандартный ICMP-запрос на IP адрес интерфейса
  Admin – полный доступ к web интерфейсу управления
  Read-only - доступ к web интерфейсу управления только на чтение
  SNMP - Simple Network Management Protocol (доступ только на чтение )
Уровень доступа настраивается на каждом интерфейсе
System - Administration
Примечание: Если на интерфейсе настроен доступ только «read-only», то все пользователи получают на этом интерфейсе права только на чтение, даже если имеют привилегию администратора

## Slide 19
System - Interfaces
Интерфейс WAN
Static IP – Если IP назначается статически.
DHCP –DFL-700 будет получать настройки IP по DHCP.
PPPoE - DFL-700 будет получать настройки IP по PPPoE.
PPTP – DFL-700 будет получать настройки IP по PPTP.
Big Pond – Используется только в Австралии
LAN and DMZ interfaces
Используется только Static IP.
Traffic shaping
Настройка ширины полосы пропускания на интерфейсе.
MTU Configuration
Может использоваться для увеличения производительности соединения с Интернет.
System - Interfaces
Интерфейс WAN
Static IP – Если IP назначается статически.
DHCP –DFL-700 будет получать настройки IP по DHCP.
PPPoE - DFL-700 будет получать настройки IP по PPPoE.
PPTP – DFL-700 будет получать настройки IP по PPTP.
Big Pond – Используется только в Австралии
LAN and DMZ interfaces
Используется только Static IP.
Traffic shaping
Настройка ширины полосы пропускания на интерфейсе.
MTU Configuration
Может использоваться для увеличения производительности соединения с Интернет.
Notes: Traffic Shaping
When Traffic Shaping is enabled and the correct maximum up and downstream bandwidth is specified it’s possible to control which policies have the highest priority when large amounts of data are moving through the DFL-700. For example, the policy for the web server might be given higher priority than the policies for most employees' computers.
You can use traffic shaping to guarantee the amount of bandwidth available through the firewall for a policy. Guarantee bandwidth to make sure that there is enough bandwidth available for a high-priority service. You can also use traffic shaping to limit the amount of bandwidth available through the firewall for a policy. Limit bandwidth to keep less important services from using bandwidth needed for more important services.
Note: If the limit is set too high, i.e. higher then your Internet connection, the traffic shaping will not work at all.
MTU Configuration
To improve the performance of your Internet connection, you can adjust the maximum transmission unit (MTU) of the packets that the DFL-700 transmits from its external interface. Ideally, you want this MTU to be the same as the smallest MTU of all the networks between the DFL-700 and the Internet. If the packets the DFL-700 sends are larger, they get broken up or fragmented, which could slow down transmission speeds.
Trial and error is the only sure way of finding the optimal MTU, but there are some guidelines that can help. For example, the MTU of many PPP connections is 576, so if you connect to the Internet via PPPoE, you might want to set the MTU size to 576. DSL modems may also have small MTU sizes. Most ethernet networks have an MTU of 1500.
Note: If you connect to your ISP using DHCP to obtain an IP address for the external interface, you cannot set the MTU below 576 bytes due to DHCP communication standards.

## Slide 20
System – VLAN (только DFL-1100)
Name – название VLAN
Physical – физический интерфейс VLAN
VLAN ID – идентификатор VLAN.
IP address – IP адрес данного VLAN-интерфейса.
Subnet mask – маска сети данного VLAN-интерфейса

## Slide 21
Интерфейсы добавляются в таблицу маршрутизации автоматически
Возможность настроить ProxyARP
System - Routing

## Slide 22
Данная настройка позволяет реализовать режим повышенной надежности
Configure additional HA parameters
Настройка ведущего МСЭ в кластере
Recieve configuration from first unit
Получить конфигурацию ведомым МСЭ с ведущего
System – HA (только DFL-1100)

## Slide 23
Конфигурация IP-адресов кластера и членов
This unit
IP-адрес интерфейса данного МСЭ (ведущего)
Shared IP
IP-адрес кластера (общий
Other unit
IP-адрес ведомого МСЭ
Cluster ID
Идентификатор данного кластера. Должен быть уникальным для каждого кластера в сети.
System – HA (только DFL-1100)

## Slide 24
Syslog
  Настройка до двух серверов syslog
  Настройка уровня журналирования
Audit logging
В обычном режиме МСЭ заносит в файл журнала сообщения о отброшенных пакетах. При помощи функции audit logging можно вести статистику по разрешенным соединениям.
Уведомления по e-mail
DFL-700 может отсылать уведомления по e-mails на три адреса при срабатывании систем IDS/IDP (Intruder Detection System/ Intruder Detection Prevention)
System - Logging

## Slide 25
Current date and time
Текущая дата и время. Используется для ручной настройки когда не задействован протокол NTP.
Time zone and daylight saving
Настройка часового пояса и автоматического перехода DFL-700 на летнее время.
Automatic time synchronization
DFL-700 может синхронизировать время с серверами NTP (можно задать до 2 серверов)
Примечание: Изменения настроек времени и даты, а также временной зоны вступают в силу немедленно и не требуют активации при помощи кнопки Activate Changes.
System - Time

## Slide 26
Межсетевой экран
Policy
  Политики – это основные настройки МСЭ. Политики являются главными правилами для принятия решения о продвижении или отбрасывании пакета.
Port Mapping
  Настройки Port mapping / Virtual Servers позволяют задать параметры для публикуемых сервисов DMZ или LAN.
Users
  Раздел Users позволяет управлять локальной базой пользователей – как для доступа к Интернет, так и для доступа к настройкам самого устройства.
Schedules
  Настройки расписания позволяют настраивать время работы политик МСЭ.
Services
  Раздел для настройки сервисов – таких как http, ftp или ssh.
VPN
  Настройка VPN для организации туннелей.
Certificates
  Настройка сертификатов.
Content Filtering
  Настройка фильтрации содержимого, «черных» и «белых» листов.

## Slide 27
Fragments – позволяет отбрасывать все фрагментированные пакеты
Maximum TTL – позволяет проверять параметр поля TTL
VPN Allow ALL VPN Traffic – позволяет производить маршрутизацию как между установленными IPSec туннелями и LAN, так и между установленными IPSec туннелями напрямую
Firewall - Policy

## Slide 28
Настройка политик доступа
  Для каждого направления свои политики доступа – напр. LAN->WAN
Кроме настройки доступа в политиках можно настраивать пропускную способность.
Firewall - Policy

## Slide 29
Policy settings
Hide source addresses – Ко всем
соединениям, проходящим через
эту политику, будет применятся
NAT.
No NAT – IP адреса будут
маршрутизироваться.
При создании нового соединения через МСЭ принятие решения осуществляется на основе политик, проверка происходит в порядке следования политик до нахождения той, которая описывает данное соединение.
Если применяется решение Allow – соединение будет установлено и в таблицу состояния МСЭ будет добавлена запись об этом соединении.
Если применяется решение Drop – новое соединение не будет установлено.
Firewall - Policy

## Slide 30
Firewall - Policy
Name - Имя правила, используется для журналирования
Position - Позиция в списке политик
Action Types:
Drop – Пакеты, соответствующие правилу, будут отброшены
Reject – Пакеты, соответствующие правилу, будут отброшены, но МСЭ дополнительно пошлет отправителю пакет ICMP UNREACHABLE. Если же это пакет TCP – то будет отослан пакет TCP RST
Allow – Пакеты, соответствующие правилу, будут пропущены и обработаны механизмом Stateful Inspection,который позволяет отслеживать открытые соединения.

## Slide 31
  Source and Destination Filter
  Source Nets – Диапазон IP адресов отправителя
  Source Users/Groups – Указывается, нужна ли аутентификация пользователя для данной политики
  Destination Nets – Диапазон IP адресов получателя
  Destination Users/Groups - Указывается, нужна ли аутентификация пользователя для данной политики
  Service - Настройка сервисов. Задается вручную или выбирается из заранее настроенных
  Schedule - Настройка работы правила по расписанию.
Firewall - Policy
  Intrusion Detection / Prevention - Настройка обнаружения/предотвращения вторжений Alerting – Возможность отсылки уведомлений по e-mail при срабатывании данной политики

## Slide 32
  Limit
  Работает для ограничения скорости входящего и исходящего трафика. Это максимально-возможная скорость работы для данной политики.
  Guarantee
  Здесь задается минимальная гарантированная скорость передачи данных для данной политики. Работает только при корректной настройке ограничения общей полосы пропускания на интерфейсе WAN.
  Priority
  Настройка приоритета трафика – обычный, высокий или критичный
Firewall – Policy Traffic Shaping

## Slide 33
Port Mapping
Перенаправление запросов по порту
или диапазону портов на внутренний
сервер или сервер в зоне DMZ.
Настраивается как и обычная
политика за исключением доп. поля
Pass To.
IDS / IDP и Traffic Shaping также могут
быть использованы в этой настройке.
Firewall – Port Mapping

## Slide 34
Enable User Authentication
Настройка аутентификации пользователей.
HTTP Security – Выбор аутентификации по HTTP/HTTPS или только HTTPS
Idle Timeout – Настройка тайм-аута для отключения неактивного пользователя
Enable RADIUS Support
Аутентификации пользователей на сервере RADIUS
До двух серверов RADIUS.
Поддержка PAP и CHAP.
Примечание: Если включена аутентификация пользователей, то порты для управления устройством должны быть перенастроены.
Firewall - Users

## Slide 35
Можно настроить работу политик по расписанию. В этом случае DFL-700 будет применять политики исходя из настроенного расписания.
Для работы по расписанию в политике нужно явно задать эту функцию.
Типы расписаний:
Recurring – повторяется по заданным часам и дням недели
One-time – для однократного срабатывания
Firewall - Schedules

## Slide 36
Name – Имя сервиса.
TCP / UDP Service
Protocol – протокол, по которому работает сервис - TCP или UDP.
Source/Destination Ports – можно задать как один конкретный порт, так и диапазон портов. В большинстве случаев в качестве портов источника используется весь диапазон (0-65535).
SYN Relay – защита от SYN.
ICMP Echo (ping)
IP Protocol
Protocols – Если в качестве типа сервиса выступает IP протокол, здесь задается номер протокола
Group Services – группировка сервисов, через запятую.
Firewall - Services
Notes:   TCP / UDP Service
  The second option is to define a port range, a port range is inclusive, meaning that a range 137-139 covers ports 137, 138 and 139.
  Multiple ranges or individual ports may also be entered, separated by commas. For instance, a service can be defined as having source ports 1024-65535 and destination ports 80-82, 90-92, 95. In this case, a TCP or UDP packet with the destination port being one of 80, 81, 82, 90, 91, 92 or 95, and the source port being in the range 1024-65535, will match this service.
  IP Protocol
  When the type of the service is IP Protocol, an IP protocol number may be specified in the text field. To have the service match the GRE protocol, for example, the IP protocol should be specified as 47. A list of some defined IP protocols can be found in the appendix named “IP Protocol Numbers”.
  IP protocol ranges can be used to specify multiple IP protocols for one service. An IP protocol range is similar to the TCP and UDP port range described previously; the range 1-4, 7 will match the protocols ICMP, IGMP, GGP, IP-in-IP and CBT.

## Slide 37
Firewall – VPN
Name
  Имя туннеля.
Local Net
  Локальная сеть за DFL-700.
Authentication – Тип аутентификации
  PSK – Для использования
  Pre-Shared Key.
  Certificate-based – на основе
  сертификатов

## Slide 38
Roaming Users
  Если туннель устанавливается с одним компьютером.
LAN-to-LAN tunnel
  Для установки туннеля между подсетями
  Remote Net – Подсеть за удаленным шлюзом VPN.
  Remote Gateway –IP адрес удаленного шлюза VPN.
  ProxyARP
Firewall – тип туннеля VPN

## Slide 39
Firewall – Advanced VPN
Дополнительные настройки:
  Limit MTU – Настройка макс. Размера пакета для передачи по туннелю VPN.
  IKE Mode – Режим работы IKE - Main или Aggressive
  IKE DH Group – Настройка шифрации алгоритма DH Group 1 (768-bit), 2 (1024-bit) или 5 (1536-bit).
  PFS – Включение Perfect Forward Secrecy.
  NAT Traversal – Включение механизма прохода через NAT.
  Keepalives – Отслеживание состояния туннеля VPN.
  Proposal Lists – Список настроек для IKE и IPSec.

## Slide 40
Global Destination URL Whitelist
Список разрешенных URL – будет исключен из остальной проверки правил для HTTP.
Destination URL Blacklist
Список запрещенных URL.
Active content handling
Обработка активных компонентов
  Strip ActiveX
  Strip Java
  Strip Javascript/VBScript
  Block Cookies
Примечание: Для фильтрации HTTP URL весь трафик должен проходить через политику для сервисаHTTP.
Firewall – Фильтрация содержимого

## Slide 41
Один DHCP сервер на каждый интерфейс
  IP Span – Диапазон IP адресов для назначения клиентам
  DNS Servers – Настройка до 2 DNS серверов.
  WINS Servers – Доп. Настройка сервера WINS
  Domain name – Доп. Настройка имени домена для клиентов.
  Lease time – Время аренды IP адреса.
Или перенаправление на другой DHCP сервер
Servers – DHCP Servers

## Slide 42
Встроенный DNS Relay
  DNS Relay позволяет обеспечить
  сервис DNS и задать до 2 IP
  адресов DNS серверов.
  Т.о. IP адрес DFL-700 будет
  использоваться компьютерами
  локальной сети в качестве
  сервера DNS.
Servers – DNS Relay

## Slide 43
Спасибо!